MRTGWebCfg: Создание новой записи хоста

Для добавления нового хоста нужно выполнить несколько шагов:

Шаг 1-й: Создание хоста

На странице управления (Control Panel) зайти в IP Address Management и добавить новый IP адрес вашего оборудования (Add an IP address)

Не забудте указать IP адрес вашего оборудования (поле IP Address), описание хоста (поле Description) и пароль для доступа в поле Password

Например:

IP Address – 127.0.0.1

Description – My HOST

Password - public

Шаг 2-й: Создание базовых настроек

На странице управления (Control Panel) зайти в Add Record и создайте базовые настройки для MRTG.

В поле ip выбираете ваш хост созданный на первом шаге.

Поле title введите описание новой настройки (Например: Traffic Analysis for fxp0 on localhost)

Поле ver_snmp – версия протокола SNMP (Например: 1 или 2)

Поле filename – вводите название RRD файла в который MRTG будет записывать данные (Например: traffic_fxp0_localhost)

Поле target – это собственно SNMP OID

Значения OID для большинства оборудования стандартизованы и их можно просмотреть любым SNMP браузером.

Например: Для первого и единственного сетевого интерфейса на сервере OID’ы будут такими:

1.3.6.1.2.1.2.2.1.1         (     ifIndex           -> Идентификатор интерфейса

1.3.6.1.2.1.2.2.1.10       (     ifInOctets       -> Количество принятых пакетов

1.3.6.1.2.1.2.2.1.16       (     ifOutOctets    -> Количество отправленных пакетов

1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1    (     ifInErrors       -> Количество ошибок во входящем потоке

1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.1    (     ifInErrors       -> Количество ошибок в исходящем потоке

Красная цифра указывает на номер интерфейса (идентификатор интерфейса).

В общем случае, если вы знакомы со структурой файла конфигурации MRTG, то параметр Target будет составляться по такому принципу:

Для SNMP v1:

Target["filename"]: target:Password@IP Address

Например:

Target["traffic_fxp0_localhost"]: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10&.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16:public@127.0.0.1

или

Target["traffic_fxp0_localhost "]: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1&.1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.1:public@127.0.0.1

Для SNMP v2:

Target["filename"]: target:Password@IP Address :::::2

Например:

Target["traffic_fxp0_localhost"]: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10&.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16:public@127.0.0.1 :::::2

или

Target["traffic_fxp0_localhost "]: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1&.1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.1:public@127.0.0.1 :::::2

Параметр interface_ip и interface_name описывает следующие опции файла MRTG:

SetEnv["filename"]: MRTG_INT_IP="interface_ip" MRTG_INT_DESCR="interface_name"

Например:

SetEnv["traffic_fxp0_localhost"]: MRTG_INT_IP="127.0.0.1" MRTG_INT_DESCR="fxp0"

Остальные параметры на странице Adding record полностью соответствуют родным параметрам файла конфигурации MRTG. Это maxbytes, iftype, absmax, withpeak, options, colours, ylegend, shortlegend и другие.

Шаг 3-й: Создание шаблона для размещения графика на странице.

После создания базовой настройки, можно приступить к размещению графика на странице MRTGViewer.

На данном шаге следует ввести понятие групп, предназначенных для группирования графиков по каким то принципам, например группа Default. В неё попадают автоматически все вновь созданные графики и отображаются на главной странице MRTGViewer’а.

Создать группы можно в соответствующем разделе  - Group Management

Для создания шаблона зайдите в Template Management

Вы можете создавать шаблоны вручную, выбирая нужную базовую настройку, задавая группу и выбирая позицию графика на странице (строку и столбец)

Так же вы можете воспользоваться Template management – GUI – это визуальное средство для размещения ваших базовых настроек на конкретных страницах MRTGViewer’а.

Произвести пересборку файла конфигурации MRTG вы можете уже после Шага 2

Шаг 3 нужен лишь для выбора размещения графика на странице MRTGViewer’а